## Slide 1: 3D bioprinting of tissues and organs
Ζαρκαδασ δημητριοσ
κ4

## Slide 2: Τι ονομάζουμε 3d printer ?

## Slide 3: Bio 3D printers
3D εκτυπωτές κατάλληλοι για εκτύπωση βιολογικού υλικού
Inject εκτυπωτές
Microextrusion εκτυπωτές

## Slide 4: Οι τρεις προσεγγίσεις της 3D βιοεκτύπωσης
Βιομίμηση: Η διαδικασία κατά την οποία τα κύτταρα αντιγράφουν τα διπλανά τους κατά συγκεκριμένο τρόπο
Αυτοσυναρμολόγηση: Ακολουθεί την εμβρυϊκή ανάπτυξη των οργάνων
Μικροόργανα: Το μικρότερο δομικό και λειτουργικό συστατικό ενός ιστού. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί τις δύο παραπάνω.

## Slide 5: Inkjet-bioprinting
Ψεκασμού βιολογικού υγρού
Θερμότητα (200-300°C)
Πιεζοηλεκτρικά στοιχεία
Απαιτούν το βιολογικό υλικό να είναι σε υγρή φάση
πα

## Slide 6: Πλεονεκτήματα χρήσης Inkjet εκτυπωτών
Χαμηλό κόστος κτήσης
Ταχύτητα
Συμβατότητα με πολλά βιο-υλικά
Έλεγχος ποσότητας ψεκασμού
Καλή ανάλυση και ακρίβεια

## Slide 7: Μειονεκτήματα χρήσης Inkjet εκτυπωτών
Υγρή μορφή βίο-υλικού
Ανάγκη στερεοποίησης του σε μείωση της ταχύτητας
Οι διαδικασία στερεοποίησης μπορεί να βλάψει τη βιωσιμότητα των κυττάρων
Χρήση χαμηλών συγκεντρώσεων κυττάρων

## Slide 8: Παράδειγμα inject-bioprinter

## Slide 9: Microextrusion-bioprinting
Πιο κοινοί 3D printers
Χρησιμοποιούν σύστημα θερμικά ελεγχόμενης παροχής υλικού
Επιτυγχάνεται με χρήση πιστονιού ή πνευματικά ή με χρήση κοχλία

## Slide 10: Πλεονεκτήματα χρήσης Microextrusion εκτυπωτών
Δυνατότητα χρήσης υλικών με διαφορετικά ιξώδη
Εναπόθεση υλικών σε μεγάλες πυκνότητες
Δυνατότητα χρήσης πολλών ακροφύσιων για εκτύπωση διαφορετικών βίο-υλικών ταυτόχρονα

## Slide 11: Μειονεκτήματα χρήσης Microextrusion εκτυπωτών
Χαμηλή βιωσιμότητα (40-86%)
Χρήση ακροφυσίου διαφορετικής γεωμετρίας διατμητικών τάσεων
Μειωμένη ταχύτητα εκτύπωσης

## Slide 12: Υλικά κατάλληλα για χρήση σε 3D bio-printers
Συμβατά με τα βιολογικά-υγρά
Βραχυπρόθεσμη διατήρηση μηχανικών ιδιοτήτων
αλγινικό νάτριο, ζελατίνη, κολλαγόνο, Χιτοζάνη, ινώδη και υαλουρονικό οξύ

## Slide 14: Ευχαριστώ για την προσοχή σας